## Slide 1
Research, technological development and production of Diagnosis solutions

## Slide 2: Estratégia FIOCRUZ
Desenvolver competência tecnológica e industrial na área de biologia molecular e diagnostico em Boas Praticas de Fabricação.
Elaborar e aplicar estratégias viáveis para implementação na nos Laboratórios públicos (fornecimento Global de insumos equipamentos, treinamento e assistência Técnica)
Atendimento simultâneo a Grandes programas do Ministério da Saúde (ex Hemorrede Publica), assim como demanda estratégicas de testes de pouca demanda, mas de importância sanitária.
Parcerias Internacionais para desenvolvimento e produção (Fraunhofer, CDC etc)

## Slide 3
Integrated Center for Prototypes, Biopharmaceuticals and IVD Reagents
Molecular test IVD Production Facility

## Slide 4: Estratégia FIOCRUZ Identificação demandas e plataformas
Plataformas de testes moleculares, testes rápidos, point of care e multitestes.

## Slide 5: Cascata de pressão positiva nas áreas de produção para evitar contaminação cruzada Amarelo- sem classificação Verde – classificação 100.000 Azul – classificação 10.000
Planta de Produção
IBMP

## Slide 6: Módulos de Amplificação NAT HIV /HCV
Notes: projeção 2014?
HBV
Dengue

## Slide 7: Projeto NAT Brasileiro 25 MÓDULOS Produzidos 1.950.000 Bolsas Testadas 100 % Aprovação controle de qualidade IBMP, Bio-Manguinhos e INCQS
CNPSH/MS

## Slide 8: Janela Imunológica HCV
Ampliação da Segurança Transfusional

## Slide 9
Extração RNA
PCR Setup
cDNA + PCR
Detecção
PLATAFORMA RVE
One Source

## Slide 10
Gelificação

## Slide 11: PROJETO MALÁRIA
PADRONIZAÇÃO DA REAÇÃO GELIFICADA
PRODUÇÃO DE KITS DE EXTRAÇÃO E DETECÇÃO
PARA DISCRIMINAÇÃO DAS SUBESPÉCIES DE Plasmodium sp.

## Slide 12
Média da Estabilidade Malária líquida e gelificada 4ºC
Estabilidade teste de Malária – 4⁰C

## Slide 13
Kit Extração e Amplificação – Malária
Kit para 96 reações
92 reações
4 reações
23 determinações de amostras (puro e 1:5) para os triplex (fal/viv/RNP e mal/ova/RNP)
2 Controles Positivos com determinação de fal/viv e mal/ova
2 Controles Negativos com determinação de RNP
Triplex de Detecção Fal/Viv/RNP
Triplex de Detecção Mal/Ova/RNP
Amostra Pura e diluída 1:5

## Slide 14: PROJETO CYCLOSPORA
PADRONIZAÇÃO DA REAÇÃO GELIFICADA
PRODUÇÃO DE REAÇÕES DE AMPLIFICAÇÃO
PARA REDE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DOS ESTADOS UNIDOS

## Slide 16
International consensus MDX for Chaga’ s disease

## Slide 19
Nucleic acid extraction integration
(ENAS/Frauhnhofer)
Perspectives
Morschhauser et al 2012

## Slide 20
Portable qPCR equipment
(but needs laptop)

## Slide 21
Procedimento Experimental
Extração de DNA
107 epimastigotas
FONTE Portal Fiocruz
Diluições em PBS: 107 – 10-1
Fator diluição 1:10
106 105 104 103
102 101 100 10-1

## Slide 22
Resultados e Discussão
3 experimentos distintos
ABI7500
Eficiência: 98,2%
Q3
Eficiência: 97,4%
ABI7500 Q3

## Slide 23
Future equipment?
2013
2015?
(needs laptop)
(no need of laptop)

## Slide 24
Rampazzo et al 2014

## Slide 26
Utilizar a metodologias de Bioinformática para o desenho de genes, para a posterior síntese de DNA visando obter produtos que não estão disponíveis na natureza

## Slide 29: Chagas 81 IBMP - MES 25µg/ml
MIF NEG | MIF POS | Cut-off | Área ROC | Sensibilidade | Especificidade
24,5 - 257 | 1048 - 8657 | 652,5 | 1.000 | 100,00% | 100,00%
20130415_CHA81_25ugml_MES_AEQ1_20130415_161530
20130415_CHA81_25ugmL_MES_AEQ2_20130415_121700
20130415_CHA81_25ugml_MES_PI1_20130415_144944
20130415_CHA81_25ugml_MES_PI2_20130415_105908

## Slide 30
Ref: 20121107_CHA832_MES25ugml_AEQ1_20121107_133949
20121108_CHA832_MES25ugml_AEQ2_20121108_061507
Chagas 8.2 25µg/ml resultados preliminares
MIF NEG | MIF POS | Cut-off | Área ROC | Sensibilidade | Especificidade
2 - 128,5 | 559 - 5305 | 343,8 | 1.000 | 100% | 100%

## Slide 31
Chagas EIA IBMP-8.4
OD NEG | OD POS | Cut-off | AUC | Sensitivity | Specificity
0.08 – 0.274 | 0.334 – 2.289 | 0.3040 | 1.000 | 100% | 100%
Grafic 1: Receiver Operating Curve Analysis (ROC) of Sensitivity vs 1-Specificity of Chagas IBMP-8.3 antigen
Grafic 2: OD obtained by a 1:100 dilution of Chagas negative samples (red) and Chagas positive samples (blue), tested against Chagas IBMP-8.3 antigen

## Slide 33
Patógenos | Número de Antígenos selecionados | Clones sintetizados | Vetores de expressão construídos | Padronização da expressão escala 2-5L | Purificação padronizada | Antigenos Testados em Imunoensaios
T. cruzi | 4 (quiméricos) | 4 | 6 | 4 | 4 | 4
T. pallidum | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4
HBV | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
HCV | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 
HIV1 | 15 | 12 | 12 | 7* | 7* | 7*
HIV2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
HTLV1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1
HTLV2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
CMV | 8 | 8 |  |  |  | 
Toxoplasma | 10 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1
Rubeola | 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3
hRSV | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 
Anticorpos (anti-p24-HIV1 e anti-HBsAg) | 2 | 4 |  |  |  | 
Captura IgG, cont. interno (prots A e L) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 
TOATAL + DE 80 CONSTRUCOES EM AVALIACAO
Resumo: estágio do projeto de nacionalização de antígenos para Hemorrede e RedCeg

## Slide 34
Chagas Luminex LYSATE
MIF NEG | MIF POS | Cut-off | AUC | Sensitivity | Specificity
23 – 655 | 22.5 – 4513.5 | 174.5 | 0.9037 | 76,25% | 90,84%
Grafic 1: Receiver Operating Curve Analysis (ROC) of Sensitivity vs 1-Specificity of Chagas LYSATE antigen coupling on MES 25µg/ml
Grafic 2: MFI obtained by a 1:200 dilution of Chagas negative samples (red) and Chagas positive samples (blue), tested against Chagas LYSATE antigen coupling on MES
20130816_Chagas81_Pl1_20130816_095845
20130816_Chagas81_Pl2_20130816_121459
20130815_Chagas81_Pl3_20130816_101452
20130816_Chagas81_Pl4_20130816_140409
20130815_Chagas81_Pl5_20130816_080623

## Slide 36: Projeto Microarranjo Liquido/Multiteste para triagem sangue

## Slide 38
FIOCRUZ Paraná (ICC, IBMP)
Marco Aurelio Krieger
mkrieger@fiocruz.br
OBRIGAD0